## Slide 1: Canny edge detection

## Slide 2: edge detection 목적
Image에서 중요 정보 뽑아내기
Boundary만 뽑아냄 -> 다른 부분은 제거 – 이후 처리시 편리

## Slide 3: Canny edge detection 과정
Noise reduction
  5 by 5 Gaussian filter
  이후 sobel kernel에서 noise가 잡히지 않도록
Intensity gradient
  Sobel kernel
  갑작스러운 변화가 있는 부분을 marking
  X방향 y방향 적용 후 크기, 각도 구함.
Non-maximum suppression (edge thinning)
  Edge 근처에서 최대값만 남김
Hysteresis thresholding
  연결된 부분을 edge로 인식
https://www.embedded-vision.com/platinum-members/bdti/embedded-vision-training/documents/pages/building-machines-see-finding-edges-i

## Slide 4: Gaussian filter
Larger the size
  lower the detector’s sensitivity to noise
  Localization error increase
  5 by 5 is good size for most case?

## Slide 5: Intensity gradient
Sobel filter -> first derivative in 수직, 수평 방향
sobel

## Slide 6: Non-maximum suppression ( edge thinning)
Gradient 방향의 다른 pixel과 비교, 해당 pixel이 최대인지 확인
최대이면 놔둠, 아니면 0으로
모든 방향을 check할 필요 없이 gradient 방향의 pixel만 보면 됨.

## Slide 7: hysteresis
높은 threshold를 넘으면 무조건 edge
낮은 threshold 아래는 무조건 edge 아님
중간에 있는 경우 edge와 연결된 경우 edge, 아니면 아님.

## Slide 8: Parameters
Gaussian filter size
  Noise 제거 / edge 없어짐
Sobel filter aperture size
  ?
바꿔도 별 영향이 안보임..
Thresholds
  필요 없는 edge 나옴 / 중요 edge 사라짐

## Slide 9: Code
cv2.Canny(image, threshold1, threshold2, aperture_size = 3)
  Aperture_size : aperture size for Sobel operator

## Slide 10: Tutorial 결과

## Slide 11: 테스트 code

## Slide 12: 실행시 화면

## Slide 13
Bilateral + canny
Th1 : 20
Th2 : 100
Pixel resolutio도 중요한 듯.
Distortion이 있을 수도?

## Slide 14
38/98
65 / 165
Th1, th2
Canny
Bilateral + canny

## Slide 15: improvement
Gaussian filter – high frequency featur없앰 -> edge가 없어질 수도
2개 threshod가 global하게 적용되기 어려움.
어떻게 improve했다고 하는데..
https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector